R A D I O E L E T R I C I D A D E

APOSTILA DO EXAME SOBRE RADIO ELETRICIDADE 01 A 38 QUESTÕES DE ESCOLHA SIMPLES

Assinale X entre os parênteses que indicar a única alternativa correta, em cada questão

01)A força elétrica que provoca o movimento de cargas em um condutor é:
A ( ) A condutância
B ( ) A temperatura
C ( ) O campo elétrico
D ( ) A tensão elétrica
E ( ) A freqüência

02)Uma diferença de potencial elétrico estabelecida entre os extremos de um condutor provoca:
A ( ) Indutância mútua
B ( ) Corrente elétrica
C ( ) Amplificação
D ( ) Reatância capacitiva
E ( ) Resistência

03)Dependendo do local, a tensão elétrica da rede domiciliar é:
A ( ) 50 V ou 60 V
B ( ) 60 V ou 110 V
C ( ) 110 V ou 50 V
D ( ) 110 V ou 220 V
E ( ) 220 V ou 60 V

04)O movimento de cargas elétricas através de um condutor denomina-se:
A ( ) Corrente elétrica
B ( ) Linhas de força
C ( ) Tensão elétrica
D ( ) Fenômeno de histerese
E ( ) Força eletromotriz

05)Por convenção, considera-se a corrente elétrica fluindo do potencial:
A ( ) Positivo para o potencial neutro
B ( ) Negativo para o potencial neutro
C ( ) Neutro para o potencial positivo
D ( ) Positivo para o potencial negativo
E ( ) Negativo para o potencial positivo

06)A corrente elétrica é contínua quando:
A ( ) Tem a forma de um senóide
B ( ) Não muda a polaridade no tempo
C ( ) Não é retificada
D ( ) Ora é positiva e ora é negativa 
E ( ) É alternada

07)A corrente elétrica é medida em:
A ( ) Coulomb
B ( ) Volt
C ( ) Joule
D ( ) Henry
E ( ) Ampère

08)O volt é a unidade de medida da:
A ( ) Potência elétrica
B( ) Capacitância
C ( ) Freqüência
D( ) Tensão elétrica
E ( ) Reatância

09)O eixo central, em forma de bastão, das pilhas é feito de carvão e constitui o:
A ( ) Polo positivo
B ( ) Polo negativo
C ( ) Polo neutro
D ( ) Eletrólito
E ( ) Potencial de terra

10)Por convenção, o potencial da terra é:
A ( ) Energizado
B ( ) Polarizado
C ( ) Nulo
D ( ) Positivo
E ( ) Negativo

11)O gerador de corrente alternada é conhecido como:
A ( ) Acumulador
B ( ) Alternador
C ( ) Bateria
D ( ) Pilha
E ( ) Dínamo C.C.

12)A resistência elétrica é medida em:
A ( ) Joule
B ( ) Henry
C ( ) Faraday
D ( ) Coulomb
E ( ) Ohms

13)Num resistor, a cor da quarta faixa representa:
A ( ) O coeficiente de temperatura
B ( ) A dissipação máxima de potência
C ( ) A tensão de ruptura
D ( ) O tempo de vida útil
E ( ) A tolerância

14)"A corrente que flui por um circuito é diretamente proporcional a tensão e inversamente proporcional a resistência". Este enunciado é da lei de:
A ( ) Lens
B ( ) Coulomb
C ( ) Newton
D( ) Ohm
E ( ) Kirchhoff

15)São grandezas relacionadas na Lei de Ohm:
A ( ) Resistência, corrente e tensão
B ( ) Tensão, ampère e ohm
C ( ) Corrente, resistência e volt
D ( ) Potência, volt e corrente
E ( ) Volt, ohm e watt

16)As unidades relacionadas na Lei de Ohm são:
A ( ) Volt, coulomb, ohm
B ( ) Ohm, tensão, hertz
C ( ) Ampère, ohm, volt
D ( ) Ampère, resistência, henry
E ( ) Volt, corrente, coulomb

17)A passagem de corrente elétrica através de uma resistência produz um efeito:
A ( ) Térmico
B ( ) Luminoso
C ( ) Químico
D ( ) Magnético
E ( ) Radioativo

18)O fenômeno pelo qual a corrente elétrica produz calor ao atravessar um material resistivo é conhecido como:
A ( ) Resistividade
B ( ) Permissibilidade
C ( ) Efeito Joule
D ( ) Auto indução
E ( ) Capacidade do condutor

19)A energia térmica dissipada na unidade do tempo por um resistor é medida em:
A ( ) Ampère
B ( ) Henry
C ( ) Ohm
D ( ) Volt
E ( ) Joule

20)Um chuveiro ligado a rede elétrica de 110 volts durante 2 segundos dissipa 550 J. A corrente no circuito é de: 
A ( ) 0,1 A
B ( ) 0,4 A
C ( ) 2,5 A
D ( ) 5 A
E ( ) 10 A

21)A grandeza que define a quantidade de energia consumida por unidade de tempo é a:
A ( ) Tensão
B ( ) Potência
C ( ) Freqüência
D ( ) Capacitância
E( ) Corrente

22)A potência elétrica é medida em:
A ( ) Newton
B ( ) Coulomb
C ( ) Watt
D ( ) Volt
E( ) Hertz

23)Por uma lâmpada circula 2,5 A quando alimentada com 110 V. A potência elétrica dissipada é de:
A ( ) 275 mW
B( ) 44 W
C ( ) 112,5 W
D ( ) 275 W
E ( ) 44 kW

24)A potência consumida por uma resistência elétrica em 2 horas é de 2,2 kWh quando ligada a rede de 110 V. A corrente que circula pela resistência é de:
A ( ) 10 mA
B ( ) 1,1 A
C ( ) 10 A
D ( ) 20 A
E ( ) 25 A

25)Dois corpos carregados eletricamente com cargas, respectivamente, positiva e negativa exercem entre si uma força que tende a:
A ( ) Aproximá-los
B ( ) Afastá-lo
C ( ) Mantê-los imóveis
D ( ) Deslocá-los para a direita
E( ) Deslocá-los para a esquerda

26)Dois corpos carregados eletricamente com cargas negativas geram uma força que tende a:
A ( ) Aproximá-los
B ( ) Afastá-los
C ( ) Mantê-los imóveis
D ( ) Positivá-los
E ( ) Neutralizá-los

27)A reação de um corpo neutro localizado no interior do campo elétrico produzido por carga positiva é:
A( ) Aproximar-se mais da carga positiva
B ( ) Afastar-se do campo
C( ) Manter-se indiferente ao campo
D( ) Positivar-se
E ( ) Negativar-se

28)Convencionalmente o fluxo elétrico em um condutor metálico é constituído de:
A ( ) Mésons
B ( ) Pósitrons
C( ) Prótons
D ( ) Elétrons
E ( ) Neutrons

29)Um corpo carregado eletricamente e em repouso gera:
A ( ) Campo elétrico
B ( ) Campo magnético
C ( ) Fluxo de prótons
D ( ) Neutrons
E ( ) Radiação gama

30)O capacitor é um elemento que:
A ( ) Gera energia
B ( ) Consome energia
C ( ) Armazena energia
D ( ) Transforma energia
E ( ) Gera calor

31)Uma das funções desempenhadas pelo capacitor:
A ( ) Transformar C.A em C.C.
B ( ) Transformar C.C. em C.A
C ( ) Bloquear a passagem de C.A
D ( ) Bloquear a passagem de C.C.
E ( ) Permitir a passagem de C.C.

32)Um dos fatores que influem na capacitância é:
A ( ) O material dielétrico
B ( ) A tensão
C ( ) A freqüência
D ( ) A temperatura
E ( ) A tensão aplicada

33)A capacitância de um capacitor é especificada pela:
A ( ) Freqüência
B ( ) Tensão
C ( ) Corrente
D ( ) Reatância
E ( ) Especificação do fabricante

34)A carga de um capacitor é medida em:
A ( ) Henry
B ( ) Coulomb
C ( ) Volt
D ( ) Ampère
E ( ) Ohm

35) Farad é uma unidade de medida de:
A ( ) Capacitância
B ( ) Indutância
C ( ) Reatância
D ( ) Impedância
E ( ) Admitância

36)A capacitância é determinada pela relação entre:
A ( ) Tensão e corrente
B ( ) Tensão e reatância
C ( ) Reatância e corrente
D ( ) Carga e tensão
E ( ) Carga e reatância

37)Este símbolo,

representa:
A ( ) Um capacitor de valor ajustável
B ( ) Um capacitor de valor fixo
C ( ) Resistor de carvão
D ( ) Diodo túnel
E ( ) Cristal

38)Este símbolo,

representa:
A ( ) Indutor
B ( ) Transisto
C ( ) Diodo Zener
D ( ) Capacitor de valor fixo
E ( ) Capacitor de valor ajustável

| 01 | D | 09 | A | 17 | A | 25 | A | 33 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | B | 10 | C | 18 | C | 26 | B | 34 | B |
| 03 | D | 11 | B | 19 | E | 27 | C | 35 | A |
| 04 | A | 12 | E | 20 | C | 28 | D | 36 | D |
| 05 | D | 13 | E | 21 | B | 29 | A | 37 | B |
| 06 | B | 14 | D | 22 | C | 30 | C | 38 | E |
| 07 | E | 15 | A | 23 | D | 31 | D |  |  |
| 08 | D | 16 | C | 24 | C | 32 | A |  |  |

APOSTILA DO EXAME SOBRE RADIO ELETRICIDADE 40 A 79 QUESTÕES DE ESCOLHA SIMPLES

Assinale X entre os parênteses que indicar a única alternativa correta, em cada questão

40)A partir do instante em que a chave "S" é ligada, o tempo que o capacitor leva para atingir a carga máxima é de:

A ( ) 0,1 segundos
B ( ) 1 segundo
C ( ) 10segundos
D ( ) 100 segundos
E ( ) 1.000 segundos

41)A indutância é medida em:
A ( ) Farad
B ( ) Coulomb
C ( ) Ohm
D ( ) Hertz
E ( ) Henry

42)Henry é a unidade de medida de:
A ( ) Freqüência
B ( ) Capacitância
C ( ) Indutância
D ( ) Reatância
E ( ) Impedância

43)Este símbolo,

representa um:
A ( ) Capacitor
B ( ) Transformador
C ( ) Indutor com núcleo de ar
D ( ) Indutor com núcleo de ferro
E ( ) Indutor de valor ajustável

44)Este símbolo,

representa um:
A ( ) Transformador
B ( ) Reator de valor ajustável
C ( ) Indutor de valor ajustável
D ( ) Indutor de núcleo de ar
E ( ) Indutor com núcleo de ferro

45)Este símbolo:

representa um:
A ( ) Indutor de valor fixo
B ( ) Indutor com tomada variável
C ( ) Indutor com tomada fixa
D ( ) Transformador
E ( ) Potenciômetro

46)A indutância equivalente a esta associação,

é de: 
A ( ) 1 mH
B ( ) 6 mH
C ( ) 10 mH
D ( ) 30 mH
E ( ) 65 mH

47)O fluxo magnético que passa por um dada seção transversal é chamado de:
A ( ) Campo magnético

C ( ) Indução magnética
D ( ) Intensidade de campo
E ( ) Linhas de força

48)Artificialmente o campo magnético é criado por:
A ( ) Resistor
B ( ) Capacitor
C ( ) Indutor
D ( ) Transistor
E ( ) Diodo

49)A força eletromotriz nos condutores elétricos gera uma corrente de:
A ( ) Núcleos atômicos
B ( ) Neutrons
C ( ) Fótons
D ( ) Elétrons
E ( ) Moléculas

50)A freqüência de uma onda senoidal é:
A ( ) Proporcional ao período
B ( ) Proporcional a amplitude
C ( ) Inversamente proporcional ao período
D ( ) Inversamente proporcional a amplitude
E ( ) Independente do período

51)O valor médio de uma corrente senoidal é, aproximadamente, igual a:
A ( ) 23% do valor máximo
B ( ) 53% do valor máximo
C ( ) 63% do valor máximo
D ( ) 73% do valor máximo
E ( ) 93% do valor máximo

52)A corrente alternada medida por um amperímetro é a corrente:
A ( ) Média
B ( ) Eficaz
C ( ) Máxima
D ( ) De pico
E ( ) Pico-a-pico

53)A reatância indutiva é medida em:
A ( ) Ampères
B ( ) Volts
C ( ) Henries
D ( ) Farads
E ( ) Ohms

54)A reatância capacitiva é medida em:
A ( ) Ampères
B ( ) Volts
C ( ) Henries
D ( ) Farads
E ( ) Ohms

55)Quando aumenta a freqüência da tensão aplicada a um indutor, sua reatância:
A ( ) Diminui
B ( ) Aumenta
C ( ) Permanece constante
D ( ) Evita que a freqüência aumente
E ( ) Torna-se nula

56)O circuito da figura é:

A ( ) RC - série
B ( ) RC - paralelo
C ( ) LC - série
D ( ) LC - paralelo
E ( ) RL - série

57)O circuito da figura é:

A ( ) RLC - paralelo
B ( ) RLC - série
C ( ) RL - série
D ( ) RC - série
E ( ) LC - série

58)O circuito da figura é:

A ( ) RL - paralelo
B ( ) RL - série
C ( ) LC - paralelo
D ( ) LC - série
E ( ) RC - paralelo

59)O circuito da figura é:

A ( ) RC - série
B ( ) RC - paralelo
C ( ) LC - série
D ( ) LC - paralelo
E ( ) RL - série

60)O circuito da figura é:

A ( ) RL - paralelo
B ( ) RL - série
C ( ) RC - paralelo
D ( ) RC - série
E ( ) LC - paralelo

61)O circuito da figura é:

A ( ) RLC - série
B ( ) RLC - paralelo
C ( ) LC - paralelo
D ( ) RC - paralelo
E ( ) RL - paralelo

62)O circuito da figura é:

A ( ) RLC - paralelo
B ( ) RLC - série
C ( ) RLC - misto
D ( ) LC - série
E ( ) LC - paralelo

63)O circuito da figura é:

A ( ) LC - série
B ( ) LC - paralelo
C ( ) LC - misto
D ( ) RLC - misto
E ( ) RLC - série

64)O fator de potência do circuito da figura é calculada pela fórmula:

A ( ) XL/2
B ( ) XL/R
C ( ) Z/R
D ( ) Z/XL
E ( ) R/Z

65)A figura representa um circuito:

A ( ) RC - série
B ( ) RC - paralelo
C ( ) RL - série
D ( ) RL - paralelo
E ( ) RLC - série

66)A potência aparente de um circuito de C.A depende:
A ( ) Da tensão e da corrente
B ( ) Da tensão e do fator de potência
C ( ) da corrente e do fator de potência
D ( ) da tensão, da corrente e do fator de potência
E ( ) somente do fator de potência

67)Este símbolo representa uma válvula:

A ( ) Diodo de aquecimento direto
B ( ) Diodo de aquecimento indireto
C ( ) Tríodo de aquecimento direto
D ( ) Tríodo de aquecimento indireto
E ( ) Tetrodo

68)Este símbolo representa uma válvula:

A ( ) Pentodo
B ( ) Tetrodo
C ( ) Tríodo
D ( ) Duplo tríodo
E ( ) Duplo diodo

69)O primeiro número da designação de uma válvula especifica:
A ( ) A tensão que deve ser aplicada ao filamento
B ( ) A corrente máxima de placa
C ( ) A capacitância intereletródica
D ( ) O fator de amplificação
E ( ) O número de pinos da válvula

70)Um material tipo "N" possui:
A ( ) Somente neutrons
B ( ) Igual número de elétrons e lacunas
C ( ) Elétrons em excesso
D ( ) Lacunas em excesso
E( ) Falta de elétrons

71)Os portadores majoritários em um material tipo "P" são:
A ( ) As lacunas
B ( ) Os elétrons
C ( ) Os neutrons
D ( ) Os fótons
E ( ) Os mésons

72)A junção de um material tipo "N" com um material "P" forma um:
A ( ) Transistor
B ( ) Diodo
C ( ) Capacitor
D ( ) Indutor
E ( ) Termistor

73)Este símbolo representa um:

A ( ) Transistor NPN
B( ) Transistor PNP
C ( ) Transistor unijunção
D ( ) Díodo túnel
E ( ) Diodo Zener

74)Este símbolo representa:

A ( ) Uma válvula tríodo
B ( ) Um transistor NPN
C ( ) Um transistor PNP
D ( ) Um diodo túnel
E ( ) Um SCR

75)Um transistor polarizado na região de corte representa:
A ( ) Corrente de base nula
B ( ) Corrente de base maior que 10 A
C ( ) Corrente de coletor infinita
D ( ) VCE = 0
E ( ) VBE > 5 V

76)Um transistor na configuração de base comum apresenta:
A ( ) Alta impedância de entrada
B ( ) Alto ganho de tensão
C ( ) Baixa impedância da saída
D ( ) Ganho de corrente maior que 1
E ( ) Inversão de fase

77)Ao ser aumentada a tensão entre o emissor e a base de um transistor polarizado como amplificador, ocorre:
B ( ) Diminuição da tensão entre coletor e emissor
C ( ) Diminuição da corrente entre base e emissor
D ( ) Diminuição da corrente entre coletor e emissor
E ( ) Diminuição da potência consumida

78)Para equilibrar as impedâncias entre etapas amplificadoras, o método mais comum é o acoplamento:
A ( ) A transformador
B ( ) A diodo
C ( ) Resistivo
D ( ) Resistivo-capacitivo (RC)
E ( ) Indutivo-capacitivo (LC)

79)A figura mostra uma oscilação:

A ( ) Instantânea
B ( ) Infinita
C ( ) Crescente
D ( ) Amortecida
E ( ) Constante

| R E S P O S T A S |
| --- |
| 40 | B | 48 | C | 56 | C | 64 | E | 72 | B |
| 41 | E | 49 | D | 57 | B | 65 | C | 73 | E |
| 42 | C | 50 | C | 58 | A | 66 | A | 74 | B |
| 43 | C | 51 | C | 59 | B | 67 | B | 75 | A |
| 44 | E | 52 | B | 60 | E | 68 | D | 76 | B |
| 45 | B | 53 | E | 61 | B | 69 | A | 77 | B |
| 46 | C | 54 | E | 62 | C | 70 | C | 78 | D |
| 47 | B | 55 | B | 63 | C | 71 | A | 79 | D |

APOSTILA DO EXAME SOBRE RADIO ELETRICIDADE 80 A 120 QUESTÕES DE ESCOLHA SIMPLES

Assinale X entre os parênteses que indicar a única alternativa correta, em cada questão

80)Assinale a alternativa que não representa o nome de um oscilador:
A ( ) A cristal
B ( ) De relaxação
C ( ) Zener
D ( ) Colpetts
E ( ) Hartley

81)Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de modulação:
A ( ) R.F
B ( ) A .M
C ( ) F.M
D ( ) P.M
E ( ) P.C.M

82)O sistema SSB (Faixa lateral singela) é um tipo de modulação:
A ( ) Em freqüência
B ( ) Em amplitude
C ( ) De fase
D ( ) Por código de pulso
E ( ) Outro tipo

83)O número mínimo de diodos necessários para retificação de meia onda é:
A ( ) 1
B ( ) 2
C ( ) 3
D ( ) 4
E ( ) 5

84)Um transformador para fonte simétrica deve ter:
A ( ) Apenas o enrolamento secundário
B ( ) No mínimo dois enrolamentos primários
C ( ) Mais de três enrolamentos secundários
D ( ) Derivação central no primário
E ( ) Derivação central no secundário

85)Para retificação usa-se uma válvula:
A ( ) Diodo
B ( ) Tríodo
C ( ) Tetrodo
D ( ) Pentodo
E ( ) Duplo tríodo

86)A figura representa circuito:

A ( ) Limitador de amplitude
B ( ) Dobrador de tensão
C ( ) Retificador de fonte
D ( ) Retificador de meia onda
E ( ) Retificador de onda completa

87)A figura representa um circuito: 

A ( ) Retificador de meia onda
B ( ) Retificador de onda completa
C ( ) Oscilador
D ( ) Diferenciador
E ( ) Limitador

88)No circuito da figura: 

estão presentes:
A ( ) Gerador de C.C - Capacitor eletrônico - Resistor
B ( ) Gerador de C.C - Diodo Zener - Resistor
C ( ) Gerador de C.C - Indutor - Resistor
D ( ) Gerador de C.A - Válvula - Indutor
E ( ) Gerador de C.A - Tríodo - Resistor

89)No sistema de comunicação em A .M o circuito detetor deve ter no mínimo:
A ( ) Um diodo
B ( ) Um transistor
C ( ) Dois transistores
D ( ) Três diodos
E ( ) Cinco capacitores

90)Um circuito RLC - série em ressonância, apresenta:
A ( ) Impedância igual a zero
B ( ) Impedância igual a resistência do resistor
C ( ) Impedância igual a reatância indutiva
D ( ) Impedância igual a reatância capacitiva
E ( ) Impedância infinita

91)Para aumentar a freqüência de ressonância de um circuito RLC - paralelo, deve-se:
A ( ) Aumentar resistência
B ( ) Aumentar a indutância
C ( ) Aumentar a capacitância
D ( ) Diminuir a resistência
E ( ) Diminuir a capacitância

92)O componente mais usado como filtro em fonte de alimentação é o:
A ( ) Resistor
B ( ) Indutor
C ( ) Capacitor
D ( ) Diodo
E ( ) Transistor

93)Um transformador de 220 V para 9 V, quando ligado em rede de 119 V:
A ( ) Não induz corrente no secundário
B( ) Entra em curto-circuito
C ( ) Fica superaquecido
D ( ) Fornece 4,5 V
E ( ) Fornece 18 V

94)Um transformador de 110 V para 18 V, quando em rede de 220 V:
A ( ) Fornece 9 V
B ( ) Fornece 24 V
C ( ) Funciona com maior segurança
D ( ) Fica superaquecido, podendo até "queimar-se"
E( ) Não induz corrente no secundário

95)O circuito da figura representa um:

A ( ) Filtro passa-baixa
B ( ) Regulador de tensão
C ( ) Dobrador de tensão
D ( ) Retificador de meia onda
E ( ) Retificador de onda completa

96)Para que a tensão VO seja estabilizada em 5 V, 

é necessário um diodo Zener de:
A ( ) 3,3 V
B ( ) 5,1 V
C ( ) 8,2 V
D ( ) 9 V
E ( ) 10 V

97)Um circuito para uso em regulador de tensão deve ter a seguinte característica:
A ( ) Ter freqüência de transição acima de 10 MHz
B( ) Ser de baixa tensão
C( ) Ser, no mínimo, de média potência
D( ) Ser unijunção
E ( ) Ser de efeito de campo

98)Para medir tensão elétrica usa-se o:
A ( ) Voltímetro
B ( ) Amperímetro
C ( ) Ohmímetro
D ( ) Capacímetro
E ( ) Wattímetro

99)O instrumento medidor de corrente elétrica é o:
A ( ) Ohmímetro
B ( ) Voltímetro
C ( ) Capacímetro
D ( ) Anemômetro
E ( ) Amperímetro

100)O ohmímetro é usado para medir:
A ( ) Resistência
B ( ) Tensão
C ( ) Corrente
D ( ) Indutância
E ( ) Número de cargas elétricas

101)Assinale a alternativa que não corresponde a um instrumento de medida:
A ( ) Voltímetro
B ( ) Frequêncímetro
C ( ) Capacímetro
D ( ) Gerador de áudio
E ( ) Osciloscópio

102)Para medir a corrente em um circuito deve-se conectar um:
A ( ) Voltímetro em série
B ( ) Ohmímetro
C( ) Amperímetro em série
E ( ) Medidor de intensidade de campo

103)Para medir a tensão sobre um resistor deve-se conectar um:
A ( ) Ohmímetro em paralelo
B ( ) Amperímetro em série
C ( ) Capacímetro em série
D ( ) Frequêncímetro em série
E ( ) Voltímetro em paralelo

104)O multímetro tem por base um instrumento chamado:
A( ) Ohmímetro
B ( ) Voltímetro
C ( ) Galvanômetro
D ( ) Anemômetro
E ( ) Barômetro

105)No sistema de comunicação A .M dupla banda, transmite-se:
A ( ) Somente a banda lateral inferior
B ( ) Somente a banda lateral superior
C ( ) Somente a portadora
D ( ) Somente as duas bandas
E ( ) A portadora e as duas bandas

106)No sistema de comunicação AM o elemento principal do circuito detetor é o:
A ( ) Resistor
B ( ) Capacitor
C ( ) Diodo
D ( ) SCR
E ( ) Transistor

107)O primeiro estágio de um sistema receptor de rádio denomina-se:
A ( ) Conversor
B ( ) Amplificador de áudio
C ( ) Antena receptora
D ( ) Demodulador
E ( ) Detetor de envoltória

108)Uma das etapas de recepção de rádio é a:
A ( ) Demoduladora
B ( )Limitadora
C ( ) Grampeadora
D ( ) Diferenciadora
E ( ) Integradora

109)As ondas médias estão compreendidas na faixa de freqüência de:
A ( ) 0 kHz a 30 kHZ
B ( ) 30 kHZ a 300 kHz
C ( ) 300 kHZ a 3 MHz
D ( ) 3 MHz a 30 MHz
E ( ) 30 MHz a 300 MHz

110)As medidas de intensidade de campo permitem avaliar:
A ( ) O ganho da antena transmissora
B ( ) A radiação da antena transmissora
C ( ) A altura da antena transmissora
D ( ) A potência do transmissor
E ( ) A sensibilidade do receptor

111)As freqüências utilizadas em radioamadorismo pertencem a faixa de :
A ( ) VLF
B ( ) LP
C ( ) MF
D ( ) HF
E ( ) SHF

112)VHF são freqüências:
A ( ) Muito baixas
B ( ) Baixas
C ( ) Altas
D ( ) Muito altas
E ( ) Ultra altas

113)As ondas de rádio se propagam:
A( ) Somente por ondas terrestres
B ( ) Somente por ondas espaciais
C ( ) Por ondas terrestres e por ondas espaciais
D ( ) Por ondas subterrâneas
E ( ) Por ondas subaquáticas

114)A reflexão das ondas eletromagnéticas espaciais é causada pela:
A ( ) Biosfera
B ( ) Camada ionosférica
C ( ) Superfície lunar
D ( ) Curvatura terrestre
E ( ) Ondulação do terreno

115)As duas propriedades elétricas mais importantes de uma antena receptora são:
A ( ) Ganho e capacitância
B ( ) Ganho e admitância
C ( ) Diretividade e Ganho
D ( ) Diretividade e Condutância
E ( ) Impedância e capacitância

116)A melhor recepção de uma antena unidirecional ocorre para sinais vindos de:
A ( ) Uma direção
B ( ) Duas direções
C ( ) Quatro direções
D ( ) Seis direções
E( )Todas as direções

117)O diagrama de irradiação d uma antena unidade móvel de radiocomunicação deve ser:
A ( ) Unidirecional
B ( ) Bidirecional
C ( ) Tridirecional
D ( ) Omnidirecional
E ( ) Cardióide

118)A transmissão pelo sistema SSB é feita modulando uma portadora em:
A ( ) Freqüência
B ( ) Amplitude
C ( ) Fase
D ( ) Pulsos
E ( ) Intervalos de tempo

119)Na comunicação pelo sistema SSB transmite-se:
A ( ) Apenas a portadora
B ( ) Apenas as duas bandas laterais
C ( ) Apenas uma banda lateral
D ( ) A portadora e uma banda lateral
E ( ) A portadora e as das bandas laterais

120)Na transmissão pelo sistema SSB:
A ( ) A portadora é transmitida
B ( ) A maior potência é consumida pela portadora
C ( ) A demodulação é mais simples do que o sistema DSB
D ( ) Ocorre maior economia do espectro de freqüências
E ( ) Ocorre menor economia do espectro de freqüências

| R E S P O S T A S |
| --- |
| 80 | C | 88 | A | 96 | B | 104 | C | 112 | D |
| 81 | A | 89 | A | 97 | C | 105 | E | 113 | C |
| 82 | B | 90 | B | 98 | A | 106 | C | 114 | B |
| 83 | A | 91 | E | 99 | E | 107 | C | 115 | C |
| 84 | E | 92 | C | 100 | A | 108 | A | 116 | A |
| 85 | A | 93 | D | 101 | D | 109 | C | 117 | D |
| 86 | D | 94 | D | 102 | C | 110 | B | 118 | B |
| 87 | B | 95 | B | 103 | E | 111 | D | 119 | C |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | D |